Контрольная работа за 1 триместр 11 кл.

Магнетизм.Механические и электромагнитные колебания

ВАРИАНТ №1 (ЕГЭ)

- В горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией 20 мТл  подвешен на двух тонких нитях горизонтальный проводник, 
перпендикулярный полю. При пропускании по нему тока 10А 
натяжение каждой из нитей изменится на 10 мН. Определить длину
проводника.

- Протон и α- частица влетают в магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Заряд α – частицы в 2 раза больше заряда протона, а масса α – частицы в 4 раза больше массы протона. Сравнить периоды обращения частиц по окружностям.

- Рамка из 200 витков, с площадью поперечного сечения витка 300 см2 в магнитном поле с индукцией 1,5-10-2 Тл. Какой будет ЭДС индукции через 0,01 с после начала движения рамки из нейтрального положения. Амплитуда ЭДС 7,2 В.

- Тело массы т = 0,4 кг, подвешенное на пружине жесткостью к = 0,1 Н/м, совершает малые гармонические колебания. В тот момент, когда скорость движения тела равна 3 см/с, смешение тела от положения равновесия равно 8 см. Амплитуда колебаний маятника равна ... см. {Ответ округлите до целого).

- Конденсатор подключен к генератору переменного тока с частотой 720 Гц и действующим значением напряжения 220 В. Если амплитудное значение силы тока, протекающего через конденсатор, равно 7 А, то емкость конденсатора равна ... мкФ. {Ответ округлите до целых).

- Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной среде со скоростью сср = 2 • 108м/с. Какова разность фаз колебаний вектора напряженности электрического поля Е для точек, находящихся на расстоянии l= 50 м вдоль направления распространения волны, если частота электромагнитных колебаний в вакууме ν0 = 1 МГц?

- Колебательный контур с конденсатором емкостью 1 мкФ настроен на частоту 400 Гц. Когда параллельно первому конденсатору подключили второй конденсатор, резонансная частота стала равной 100 Гц. Какова емкость второго конденсатора? (Сопротивлением контура пренебречь.)

- Горизонтально расположенный проводник длиной 1 м движется равноускоренно в вертикальном однородном магнитном поле, индукция которого равна 0,5 Тл и направлена перпендикулярно проводнику и скорости его движения (см. рисунок). Начальная скорость проводника равна нулю, а его ускорение 8 м/с2. Какова ЭДС индукции на концах проводника в тот момент, когда он переместился на 1 м?